Außentüren in Flucht- und Rettungswegen

Ausschreibungstext Außentüren in Flucht- und Rettungswegen

Ausführungsdetails gem. techn. Datenblätter der verwendeten VARIOTEC Rohlinge

- Ein- und zweiflügelige Drehflügeltüren aus Holz und Holzwerkstoffen vollflächig oder mit Verglasung, wahlweise in Ausführung mit Aluminiumdeckschale, eingehängt in Massivholzrahmen, ohne/mit Seitenteilen sowie ohne/mit Oberlicht, Notausgangsverschluss nach EN 179 oder Paniktürverschluss nach EN 1125 mit Mehrfachverriegelung

- Zugelassen Rohlinge: VARIO PUR, Allround, Allwetter/W, Ultrahaus-Effizienzhaus,  Thermosafe 100, Multifunktionstür VARIO VIP, Rahmentüren, Integral L, Integral VIP

- Rohling mit umlaufendem Leimholzrahmen / Einleimer

- Direktgeschäumter PU-Kern oder mehrlagiger Schallschutzkern bis zu 42 dB. oder Vakuumdämmkern

- Deckschichten 2-seitig innen + außen mit ASS Aluminium-Stabilisierungsschicht, schub- und zugsteif im Decksperrholz, PUR verklebt.

- Schlossseite mit FKV-Stabilisator (kein Alu- oder Stahlprofil), dadurch korrosionsfrei und ohne Wärmebrücke.

- Türblattdicken 68  - 100mm.

- Bis Türblattformat bis 2800 x 1240 mm.

- Up-Wert je nach Anforderung: bis zu 0,56 W/(m²K) (als Blattwert bei 68 mm VARIO VIP 2250x1050mm)

- Geprüft und zugelassen nach:
DIN EN 1121 (hygrothermisches Stehvermögen)
DIN EN 12219 (Prüfklima c, d, e, Toleranzklasse 3).

- Verwendbar für Außentürelemente mit der Klassifizierung „Fähigkeit zur Freigabe“

- CE-Konformität gem. DIN EN 14351-1 für Außentüren

- Mit Widerstand gegen Windlast bis Klasse C5 nach DIN EN 12210.

- Luftdurchlässigkeit bis Klasse 4 nach DIN EN 12207.

- Schlagregendichtheit bis Klasse 7A nach DIN EN 12208.

- Stoßfestigkeit bis Klasse 5.

- Wärmedurchgang in Anlehnung an DIN EN ISO 10077-1 und -2 sind als 
Vorberechnung vorzulegen.

Stand: März 2023